UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah	: Elektronika Instrumentasi

Semester	: 5, Th.Ajaran 2009/2010

Fak/Jur		: FST/ Fisika

Tanggal/Waktu	: 25 Npvember 2009/ 08.00 - 10.00 WITA

Sifat		: Close Book

Dosen		: Ali Warsito,S.Si.,M.Si

___________________________________________________________________________________________________

Gambar-gambar Soal

Soal 0.  Definisi & Konsep

[i] Apakah yang dimaksud akurasi, kalibrasi, presisi dan resolusi?

[ii] Prinsip dasar Fisika yang mendasari cara kerja dari

galvanometer adlah torsi loop arus dalam medan magnet. Jelaskan !

Soal 1. Hambatan Shunt dalam Amperemeter

[i] Jelaskan fungsi hambatan shunt dalam sebuah amperemeter DC !

[ii] Mana yang benar formulasi [a] atau [b]

[a] 		[b]

untuk rangkaian dasar Amperemeter DC [Gbr.1]

[iii] Gambarkan amperemeter DC dengan  3 rentang pengukuran

( 0 – 10 mA, 0 – 50 mA dan 0 – 100 mA) dengan Galvanometer

baku (200(, 1 mA). Berapakah hambatan shunt masing-masing skala

yang harus di-setting!

Soal 2. Alat ukur hambatan (Ohmmeter)

Jelaskan apa yang anda ketahui tentang pengaturan, penggunaan

dan pembacaan ohmmeter didasarkan pada arus, hambatan dan

simpangan skalanya dengan pertolongan gambar [Gbr.2] dan Hitunglah

% simpangan untuk harga-harga Rx : 1000(, 3000( dan 5000(

Soal 3. Rangkaian  Dasar Potensiometer

Gambarkan rangkaian dasar potensiometer dan jelaskan perhitungan

tegangan  yang tidak diketahui berdasarkan perbandingan resistansinya.

Soal 4. Operasi Sistem Jembatan Wheatstone

[i] apa yang dimaksud dengan null balance meter dalam alat ukur

sistem jembatan?

[ii] Didasarkan pada jembatan dalam keadaan setimbang (Vca = Vda) pada

[Gbr.3], buktikan bahwa

Soal 5. Kalkulasi dalam Sistem Jembatan Kelvin

[i] Buktikan bahwa pada keadaan kesetimbangan, berlaku persamaan:

[ii] Pada rangkaian Jembatan Kelvin pada [Gbr.4], diketahui resistansi Rnp

sebesar dua kali resitansi Rmp dan resistansi R2  setengah kali resistansi R1.

Berapakah besar  resistansi Rx jika resistansi R3 = 0,3 (

SELAMAT MENGERJAKAN !

Ali warsito

# Text boxes

Gbr.1

Gbr.2

Gbr.3

Gbr.4